Лабёнок Артём Валерьевич

Научный руководитель: Остапчик С. А.,

УО «Витебский государственный технологический колледж», преподаватель

ПРИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СТАНКОВ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ДОСКИ ПОЛА 2000х150х40

Цель работы: показать изменения производства погонажных  изделий при замене фуговальных, рейсмусовых и фрезерных станков на один четырехсторонний станок.

Расчеты произведены на примере производства доски пола длиной 2 метра.

Мы взяли четырехсторонний станок марки Aimtech  AT6-23B, на котором за один проход сможем изготовить доску пола, так как он имеет 6 шпинделей. Рассчитали  его производительность . Она составила 3456 шт./см.

Производительность станка Aimtech AT6-23B , для профильной обработки деталей.

П =       шт/см.

где: U= 15 м/мин.

n- число одновременно обрабатываемых заготовок

Кд = 0,8-0,85

Км = 0,9-0,95

П =  = 3456 шт/см.

Производительность рейсмусового станка, С2Р8-4

П =  шт/см.

U = 15 м/мин

Кд = 0,9

Км = 0,95

Кс = 0,9

n- количество одновременно обрабатываемых заготовок

m- число проходов через станок

П =  = 15552 шт/см.

Производительность станка СФ4-1, для создания базовой поверхности:

П =    шт/см.

где:  U=15 м/мин.

n- число одновременно обрабатываемых заготовок,

Кд = 0,8-0,9

Км = 0,5-0,9

m-число проходов через станок.

Находим производительность станка для половой доски:

П =  = 1944 шт/см.

Производительность станка фрезерного, ФС-1.

П =   шт/см

U= 6 м/мин.

Кд=0,9

П = = 1296  шт/см

Далее находим количество станков:

Производительность 4-х стороннего станка, разделяем на производительность рейсмусового станка : 3456/15552= 0,22 – принимаем 1станок

Затем мы, приняв за программу эту производительность, рассчитали потребное количество фуговальных, рейсмусовых и фрезерных станков необходимых для изготовления такого же количества продукции.

Получилось, что для выполнения программы нужно:

2- фуговальных СФ4-1

1- рейсмусовый С2Р8-4

3- фрезерных станка ФС-1

На основании расчетов и технических характеристик станков составили планировки двух участков:

1-с участием  фуговальных, рейсмусовых и фрезерных станков

2-с участием  четырехстороннего станка

Получилось, что для производства одного и того же количества досок пола в одном случае нужен участок площадью -158,4м2,а в другом -27,4м2.

Кроме того, при выполнении данной программы на четырехстороннем  станке требуется всего 2 рабочих, в то время ,как на участке №1 работает – 9 рабочих.

Очевидно что, при  экономических расчетах получится явная экономия.

Поэтому в год «Предприимчивости»  просто необходимо  найти средства и перевооружить производства новым оборудованием.

Литература

1.	«Деревообрабатывающее оборудование» / №7, 2007.

2.	Игнатович, Л.В. Технология изделий из древесины. Проектирование производственного процесса / Л.В.Игнатович, С.В. Шетько. Минск, 2006. 133с.

3.	Бухтияров, В.П. Справочник мебельщика. Станки и инструменты. Организация производства и контроль качества. – 2-е изд., перераб. – М.: Лесная промышленность, 1985. 371с.